## Slide 1
OSI 7 Layer

## Slide 2
왜 생김?

## Slide 3
네트워크의 발전 및 각 기업들이
독자적인 프로토콜 제작

## Slide 4
"지금부터 형 말 따른다 실시"
In 1984

## Slide 5
"자자 일단 계층을 나눈다 대충 7개 쯤?"

## Slide 6
"아니 ISO성님 왜 멀쩡한 통신방법을
굳이 번거롭게 나눕니까?"

## Slide 7
"꾸짖을 갈!"

## Slide 8
계층을 나누면?
설계, 구현, 문제해결이 더 쉬워짐
각 계층은 독립적으로 설계되어
한 계층의 기술이 발전해도
다른 계층에 영향을 최소화

## Slide 9
"1계층부터 빠르게 설명 간다"

## Slide 10
1계층(물리)
전기신호 보내는게 다임
전기를 비트화(0 또는 1)로
바꾸는게 끝
전기 보내려면 뭐 필요함?
바로 전선임
그래서 1계층은 케이블 쓰는거임

## Slide 11
1계층(물리)
그래서 장비 케이블 말고
또 뭐씀?
리피터랑 허브임
신호 증폭하거나 복제 및 전달하는 얘들임

## Slide 12
2계층(데이터링크)
1계층에서 비트로 데이터 받았음
그럼 뭐 해야함?
물리 계층에서 전송된 데이터의
에러 검출 및 수정, 데이터를
프레임 단위로 전송 하는거임

## Slide 13
2계층(데이터링크)
근데 프레임이 뭐임?
네트워크에서 데이터를 전송할 때 사용하는 기본 단위임
구조는 헤더에 맥주소
데이터에 전송할 데이터(페이로드)
프레임에 에러 검출 정보가 들감

## Slide 14
2계층(데이터링크)
2계층은 주로 근거리 통신에서 사용
프레임 단위를 통해 신뢰성, 안정성, 속도를 보장하는 데 초점
스위치는 네트워크에서 데이터 프레임을 전달하는 역할을 하는 장비로, MAC 주소 정보를 활용해 목적지 장치로 데이터를 정확히 전달

## Slide 15
3계층(네트워크)
3계층은 물리적 주소가 아닌
논리적 주소(IP)로 통신함
여기서의 데이터 전송 단위는
패킷임

## Slide 16
3계층(네트워크)
패킷의 구조는
헤더: 보낸놈, 받는놈, 제한시간, 프로토콜
데이터: 상위 계층에서 받은 데이터
트레일러: 특정 프로토콜에서 추가정보 제공
근데 왜 헤더에 프로토콜 필요함?
생각해보셈 다음 페이지 가기 전에

## Slide 17
3계층(네트워크)
4계층이랑 통신 하려면 당연히 포트 필요함
간단한 이유임
3계층 장비는 뭐 사용함?
라우터(3계층 스위치)임
이게 뭐냐? 말 그대로 경로 찾아주는 얘임

## Slide 18
3계층(네트워크)
근데 3계층하면 대표하는 놈이 있음
바로 ARP임
IP를 MAC으로 바꿔주는 놈임
근데 이거 굳이 왜 바꿈?
생각해보셈 이것도

## Slide 19
3계층(네트워크)
네트워크 통신은 IP를 통해 데이터를 전송함
하지만 실제 데이터는
2계층에서 MAC주소를 기반으로 이루어짐
그래서 IP만 알고있으면 데이터 전송을
할 수 없음
대신 ARP는 스푸핑, 트래픽 문제가 있긴 함
그래서 IPv6 나온거

## Slide 20
4계층(전송)
4계층에 오면 생각나야 하는게 있음
바로 포트와 TCP, UDP임
TCP, UDP는 설명하면 너무
기니까 생략하겠음
대충 알거라 생각

## Slide 21
4계층(전송)
4계층은 데이터를 세그먼트라는
단위로 나누고 각 세그먼트에
헤더 정보를 추가함
헤더에는 포트 및
데이터 전송 정보 등이 들어감

## Slide 22
4계층(전송)
TCP는 세그먼트
UDP는 데이터 그램을 사용해서 전송함
TCP는 신뢰성 있는 통신
UDP는 빠른 통신임(유튜브, 게임)

## Slide 23
5계층(세션)
5계층은 이름 그대로 세션이 주 목적임
클라이언트와 서버 간의 연결을 유지하려고
세션 쓰는 거임
NetBIOS가 주로 사용됨
네트워크 응용 프로그램 간의 데이터 교환 세션을 관리
LAN 환경에서 널리 사용됨

## Slide 24
6계층(표현)
데이터의 형식(포맷)과 표현 방식을 변환하는 역할을 함
서로 다른 시스템이나 애플리케이션 간
데이터가 올바르게 이해되고
처리될 수 있도록 보장
주로 데이터의 암호화, 압축, 변환
등의 작업을 담당

## Slide 25
6계층(표현)
SSL/TLS의 암복호화도 여기서 하는 거임
ASCII ↔ EBCDIC 변환, 문자열 ↔ 바이너리 변환
전송 데이터 크기를 줄여 네트워크 대역폭을 효율적으로 사용
XML, JSON, HTML과 같이 서로 다른
애플리케이션이 동일한 데이터를 처리할 수 있도록
표준화된 형식으로 데이터 표현

## Slide 26
7계층(응용)
사용자와 네트워크 간의 인터페이스를 제공
즉, 사용자가 직접 사용하는 소프트웨어와 네트워크 서비스를 연결해주는 역할
HTTP, FTP, SMTP 등 다양한 프로토콜을 사용해 특정 서비스를 수행
사용자의 요청을 처리하고, 네트워크를 통해 데이터를 송수신

## Slide 27
7계층(응용)
그럼 WAF란 뭐다?
웹서버(7계층) 공격을 주로 막는 놈이다
Sql 인젝션, XSS, CSRF, SSRF, 세션 등
요즘 대부분의 해킹은 웹해킹임
왜냐?
포트를 여는게 80, 443 말고는 다 닫으니까
여기 말고는 공격할 부분이 없음

## Slide 28
7계층(응용)
7계층에서 주로 쓰는 프로토콜
HTTP, HTTPS, FTP, IMAP, POP3
TELNET, SSH ,DNS, DHCP, SMB, SNMP
기타 등등
여기 쓴 것들은 포트번호 및 TCP, UDP인지 다 알아야함